SHARK CAR ALARM SYSTEM

Bedienungsanleitung     
ISEC1000 VERSION CL-106

E4-10R-020479

# Handhabung

(Diebstahlschutz einschalten :

Drücken Sie die Taste (auf der Fernbedienung zum normalem Schärfen der Anlage.

Der Lautsprecher wird einmal Ton von sich geben, die Blinker werden einmal aufleuchten, die Zentralverriegelung wird sich automatisch verschließen.

Deaktivierung des Diebstahlsicherung/Tür-Schließung

( Taste zum Entschärfen :

Durch kurzes Drücken der Taste zum Entschärfen (  bestätigt das System die Durchführung durch 2maliges Auftönen, die Blinker werden 2mal aufleuchten, die Zentralverriegelung wird sich öffnen.

B. Wird innerhalb von 30 Sec. keine Tür geöffnet schaltet sich die Anlage wieder scharf und bestätigt dies erneut.

((Taste  : Stilles schärfen der Anlage / Autosuchfunktion:

1. Drücken Sie im normalen Modus diese Taste (( zum normalem schärfen der Anlage und schließen der Türen ohne Geräusche,  dann wird nur über die Blinker Signal ausgegeben.

B. Drücken Sie diesen Knopf während der Fahrt, um in den Einbruchschtz-Modus zu gelangen.

SOS Funktion

Sollte während der Fahrt versucht werden, das Auto geklaut zu werden, z.B. an der Ampel, so drücken Sie die Taste 
Bei Drücken dieser Taste im Entschäften-Modus wird dies zur CAR-SUCH Funktion

Funktionen

1. Vibrations-Alarm

Falls das Fahrzeug ab 10 Sekunden nach der ScHARFSCHALTUNG bewegt wurde, ertönt für 25 Sekunden Alarm, die Blinker werden aufleuchten.

2. Notfall-Signal
Falls nach 10 Sekunden Scharfschaltung, die Tür geöffnet wurde oder versucht wurde den Motor zu starten, wird die Sirene aufheulen für eine Dauer von 25 Sekunden. Gleichzeitig leuchten die Blinker.

3. Pneumatisches Verschließen
Falls die Zentralverriegelung pneumatisch gesteuert wird (AUDI, MERCEDES BENZ) und dauernd verschließt / entriegelt, dürfen die beiden Ringe an der Haupteinheit nicht verbunden sein.

4. Tür-Verschließen-Aufforderung
Falls das Auto scharfgeschaltet wird, ohne dass alle Türen richtig verschlossen sind, wird die Sirene ein Signalton abgeben und die Blinker 3 mal als Warnung aufblinken.
in diesem Fall ist die Scharfschaltung rückgängig zu machen, alle Türen korrekt zu schließen und erneut scharfzuschalten.

5. Automatisches Wieder-Scharfschalten

Falls die Einbruchfunktion deaktiviert wurde und niemand die Tür öffnet und einsteigt, wird nach einiger Zeit das Auto automatisch wieder gesichert und die Alarmanlage scharfgeschaltet.

6. Stummschaltung
Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, wird die Sirene laut aufheulen. Um dies zu stoppen muss die Taste ( gedrückt werden. Der Einbruchschutz beleibt jedoch erhalten, solange bis die Taste ( gedrückt wurde.

7. Alarm Erkennungsfunktion
Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, gibt es 2 Arten der Signalisierung:

- Das Fahrzeug wurde gewaltsam geöffnet, Scheibe eingeschlagen, abgeschleppt..., die Sirene wird dann intervallmäßig aufheulen

- Bei Starten des Motors / Öffnen der Tür, wird die Sirene im DAUERTON aufheulen.

8. o.F.

9. Zentralverriegelung
Drücken Sie die Taste ( oder (  während der Fahrt wird die Diebstahlfunktion aktiviert. Stellen Sie VOR dem Fahren den Zündschlüssel auf ACC, ON und lösen Sie die Handbremse nachdem die Türen geschlossen sind, dann werden automatisch die Türen verschlossen.
Wenn Sie den Zündschlüssel abziehen und das Auto verlassen, werden dann automatisch die Türen verriegelt.

10. Wegfahrsperre
Stellen Sie den Zündschlüssel in ACC, ON Position und drücken Sie die Taste (( für ca. 1 Sekunde. Die Blinken reagieren und die Sirene wird aktiv. Nach 15 Sekunden startet das Auto nicht mehr, wenn der Motor einmal ausgemacht wurde. Zum Entsperren drücken Sie bitte die (  Taste.

11. Notruf Funktion
Drücken Sie während der Fahrt für 2 Sekunden die   Taste, die Sirene wird für 30 Sekunden aufheulen zusammen mit den Blinkern. Zum Beenden die Taste   drücken.

12. Auto-Such-Funktion
Drücken Sie die ( Taste während die Alarmanlage scharf geschaltet ist oder drücken Sie die   Taste im normalen Modus, dann wird die Sirene 5 Sekunden lang ertönen und die Blinker aufleuchten, um es für Sie einfacher zu machen, das Auto zu finden (z.B. Parkplatz).
Im STILL-Modus, bleibt die Sirene stumm und nur die Blinker leuchten auf.

13. Speicher-Modus
Sollte die Stromzufuhr zur Alarmanlage unterbrochen worden sein, so bleibt die Anlage im gleichen Modus, wie er VOR Kappen der Stromversorgung war.

14. Programmierung der Fernbedienung
Wenn die Original Fernbedienung defekt ist oder verloren wurde, können Sie weitere Sender bei Ihrem Händler erwerben. Um die Fernbedienung zu programmieren, legen Sie Batterien ein, stellen den Zündschlüssel auf ACC,ON und drücken Sie den MATE TELECONTROL/EMERGENCY RELEASE Schalter an die Haupteinheit, während Sie auf der neuen Fernbedienung eine beliebige Taste drücken.
Die Blinker werden einmal aufleuchten; drücken Sie eine Taste auf der zweiten neuen Fernbedienung und die Blinker werden einmal aufleuchten. Entfernen Sie den MATE TELECONTROL/EMERGENCY RELEASE Schalter und Ihre neuen Fernbedienungen sind programmiert.

15. Notfall Deaktivierung
Wenn die Original Fernbedienung beschädigt wurde oder verloren ging und somit die Scharfschaltung des Autos nicht deaktiviert werden kann, stellen Sie die Zündung auf ACC,ON und drücken Sie den MATE TELECONTROL/EMERGENCY RELEASE Schalter zum deaktivieren.