Bedienungsanleitung                                                                                                  ISEC1500

## Handhabung

Taste zum Scharfschalten : (

- Drücken Sie die Taste (zum normalem schärfen der Anlage und schliessen der Türen.

- Das System bestätigt die Durchführung durch Sprachausgabe „Arming setting“

- Drücken Sie im Scharfgeschaltetem Modus die Taste (für 2,5 Sec. um das Auto  durch Warnblinken und Chirp-Geräusch zu lokalisieren. Zum Ausschalten erneutes Drücken der Taste.

- Drücken Sie während des fahrens diese Taste  (um die Türen zu schliessen.

Taste zum Entschärfen : (

- Durch kurzes Drücken der Taste zum Entschärfen (  bestätigt das System die Durchführung durch Sprachausgabe „Disarming setting“

- Wird innerhalb von 25 Sec. Keine Tür geöffnet schaltet sich die Anlage wieder scharf und bestätigt dies erneut über Sprachausgabe „Arming setting“.

- Drücken Sie während des fahrens diese Taste ( um die Türen zu öffnen.

Taste (( : Stilles schärfen der Anlage / Autosuchfunktion:

- Drücken Sie im normalen Modus diese Taste ( zum normalem schärfen der Anlage und schliessen der Türen ohne Geräusche.

- Drücken Sie diese Taste ((im Alarmmodus um die Stille Auto Such Funktion zu aktivieren.

Taste (G) : Panik /Auto Such Funktion :

- Drücken Sie diese Taste während des Geschärften Zustandes beginnen die Warnlichter zu blinken und ein Chirp-Geräusch ertönt  für 15 sec. Durch erneuetes drücken wird dies ausgeschaltet.

Funktionen

1. Erinnerung zum Scharfschalten:

Nachdem Sie den Wagen angehalten und den Schlüssel abgezogen haben,

erinnert Sie diese Anlage über Sprachausgabe an das Scharfschalten

„Please set arming“.

2. Schärfen der Anlage mit Sound und Warnblinker:

Drücken Sie diese Taste ( nachdem Sie die Türen geschlossen haben:

Die Zentralverriegelung wird angesteuert, Zündung wird blockiert.

Warnblinker, Chirp-Geräusch und die Sprachausgabe „ Arming Setting“

bestätigen dies kurz.

Bei einen Einbruchversuch:

- Wird Ihr Wagen leicht berührt erfolgt sofort ein Voralarm über Sprachausgabe  „Please don´t touch the Car, alarm if you touch again. Zur gleichen Zeit beginnen die Warnblinker für 5 sec an zu flashen.

- Wird Ihr Wagen nochmals berührt wird die Sirene und die Warnblinkanlage für 15 sec. angesteuert.

- Wird nun Ihre Türe mit Gewalt geöffnet wird die Sirene ausgelöst und die Wegfahrsperre aktiviert.

Das Auto kann nicht mehr gestartet werden.

3.Stiller Alarm:

Drücken Sie diese Taste ( nachdem Sie die Türen geschlossen haben:

Die Zentralverriegelung wird angesteuert, Zündung wird blockiert.

Warnblinker und Chirp-Geräusch bestätigen dies kurz.

Bei einem Einbruchversuch:

- Wird ihr Wagen leicht berührt, beginnen die Warnblinker für 5 sec an zu flashen.

wird die Sirene und die Warnblinkanlage für 15 sec

angesteuert.

- Wird Ihr Wagen nun innerhalb von 15 sec. nochmals berührt beginnen die Warnblinker für 15 sec. an zu flashen.

4. Entschärfen der Alarmanlage:

Drücken Sie diese Taste (( im Alarmmodus um die Anlage zu entschärfen.

Es folgen 2 Chirp-Geräusche und 2 mal Ansteuerung der Warnblinker. Zentralverriegelung wird geöffnet und es erfolgt eine Bestätigung über Sprachausgabe “disarmed“

5. Automatisches Wiederscharfschalten ( Re-Arming ) :

Schärft die Anlage wieder wenn nach 25 sec. keine Tür geöffnet wurde nachdem die Zündung ausgeschaltet wurde.

6. Autosuchfunktion:

1. Suchen mit Sound und Licht: Drücken Sie im Scharfgeschaltetem Modus die  (Glocke) oder (Taste  für 2,5 sec. um das Auto  durch Warnblinken und Chirp-Geräusch zu lokalisieren. Erneutes Drücken um die Suche zu beenden.

2. Stilles suchen: Drücken Sie im Scharfgeschaltetem Modus die  (( Taste  für 2,5 sec. um das Auto  durch Warnblinken und zu lokalisieren. Erneutes Drücken um die Suche zu beenden.

7. Anti – Raubfunktion:

Währen dem Fahren läuft der Carjacking Modus. Der Autoeigentümer steigt danach aus dem Auto aus, blinkt die Lampe rasch. Dies ist der vorläufige Anticarjackingmodus. (Die erste Stufe, die Fälle von Raub zu verhindern) . dann Taste ( drücken , System beginnt mit dem Anticarjackingmodus. (Die zweite Stufe, die Fälle von Raub zu verhindern.) Mit Flashlight wird sofort aufgehört, nach 15 Sekunden wird die Wegfahrsperre aktiviert. Bei Alarm wird mit Light und lauter Sirene alamiert. Bitte (  drücken um diesen Modus zu beenden.

8. Erinnerung bei offener Tür:

Durch Blinken der Warnblinkanlage werden vorbeifahrende Autos gewarnt wenn die Türen nicht richtig geschlossen sind aber der Motor läuft. Zb. Bei einem kurem Stop.

9. Zentralverriegelungsautomatik:

15 sec. nachdem sie die den Motor gestartet und die Türen geschlossen haben, die Türen schliessen und das Bremspedal einmal betätigen, wird die Zentralverriegelung sofort aktiviert. Wird die Zündung ausgeschaltet so wird die Zentralverriegelung wieder deaktiviert. Während des Fahrens können Sie dies auch mit den Tasten (/( steuern.

10. Öffnen des Kofferraumes:

Drücken Sie im Alarmmodus für 3,5 sec die Entschärfungstaste ( um den Kofferraum zu öffnen.

11. Fehlalarm Erkennungs Modus:

Bei schlechtem Wetter und Erschütterungen wie starker Regen, Sturm, oder wenn Sie Ihren Wagen neben einer Baustelle abgestellt haben. Das System erkennt diese Erschütterungen und schaltet den Shocksensor ab. Dies wird alle 3 min. überpüft, und nach 4 min. wieder zugeschaltet.

12. Notfall Funktion für verlorenen Sender.

Haben Sie den Sender verloren oder er ist Ihnen kaputtgegangen hilft ihnen diese Funktion.

Öffnen Sie den die Tür mit Ihrem normalen Schlüssel.

Dehen sie diesen Schlüssel jetzt schnell vor und zurück. 10 mal in 20 sec.

1 Umdrehung in 1 Sec. Die Alarmanlage ist jetzt entschärft.

13. Hacker geschützter Code:

Durch die neuste Microchip KooLop hopping Code Technik aus den USA, wechselt der code Ständig und ist so unmöglich zu knacken.

14. Innenraumbeleuchtung Verzögerungsfunktion:

Besitzt Ihr Auto eine Innenraumbeleuchtungsverzögerung, drücken sie (und die Anlage zu schärfen. Die Zentralverriegelung schließt die Türen, es ertönt ein Geräusch und die Lichter flaschen kurz auf. Anlage schärft sich nach 20 sec.

Ist das Licht nicht aus oder die Türen wurden innerhalb dieser 20 sec. nicht geschlossen gibt es einen Alarm.

Zusätzliche Funktionen

1. On / Off Sprachausgabe:

Schließen sie im nicht scharfem Zustand die Tür und drücken Sie diese (und dann diese ( Taste für 2 sec. um die Sprachausgabe abzuschalten.

Bestätigung durch 1mal Sound.

Um die Sprachausgabe wieder zu aktivieren wiederholen Sie dies.

Bestätigung durch 2 mal Sound.

2. On / Off Shock Sensor:

Schließen sie im nicht scharfem Zustand die Tür und drücken Sie diese ( und dann diese (Taste für 2,5 sec. um den Shocksensor anzuschalten.

Um den Shocksensor wieder abzuschalten wiederholen Sie dies.

Bestätigung durch 2 mal Sound.

3. Bedienermodus setzen:

Schließen sie im ungeschärftem Zustand die Tür und drücken Sie (und( für einige sec.

Bestätigung durch 1 mal Sound.

Um den Bedienermodus wieder zu deaktivieren wiederholen Sie dies. Bestätigung durch 2 mal Sound.

Achtung: Im Bedienermodus ist nur Schließen und Öffnen, Fernbedienung des Kofferraumes und Lightflasching beim Tür Öffnen und Schließen eingeschaltet.

4. Option für Elektrische oder Pneumatischer Zentralverriegelung.

(0,5 sec bei elektrischer und 5 sec bei pneumatischer Zentralverriegelung.)

Klemmen Sie die Spannungsversorgung ab und öffnet die Steuereinheit.

Hier sehen sie den Jumper CN1 um die Ansteuerung umzustellen.

Werkseinstellung ist auf elektrisch.

Sprachsteuerungs Funktion

  - Drücken Sie diese Taste (und die Anlage spricht “ the car is armed “

  - Drücken Sie diese Taste ( und die Anlage spricht “ the car is disarmed “

  - 10 sec nachdem das Auto geparkt und die Türen geschlossen wurden spricht die Anlage “ please turn on the alarming system “

  - Ist eine Tür im ungeschärftem Zustand nicht richtig geschlossen erinnert Sie die Anlage “ Attention ! the door is closed improperly “ falls sie versuchen die Anlage zu schärfen.

  - Wird das Auto im Nicht-Stummen-Modus berührt erfolgt “ keep away please “

  - Wird der Rückwärtsgang eingelegt erfolgt die Aussage “ Attention, please. The Car is in reverse “.

  - Sind die Türen geschlossen und der Zündschlüssel wird auf ON gedreht erfolgt nach 6 sec. “ please fasten the safety belt “